仕様書１

１）工事事項

工事名称　　社会福祉法人ひまわりナースコール及びインカム整備工事

工事場所　　朝来市新井148番地　・　豊岡市但東町太田614番地

工事期間　　契約日から2ヶ月以内

工事内容　　以下のとおり。

旧ナースコール設備の全撤去（可能な限り配線共）

旧ナースコール連動電気錠のシステム切り分け・電子錠単独稼働

同ナースコール整備（AE線・LAN配線・既存配線再利用可）

インカム整備（製品納入・Wifi接続エリア確認・ナースコール連動）

本整備工事に掛る納入製品機器の稼働に要する関連工事費（材工共）

本整備工事に掛る建築補修工事

別途関連工事との連携

※ナースコール連動備品（注1.2）との調整

※注1：パラマウントベッド非装着型体動センサー（眠りSCAN）

※注2：Wifi環境連動

２）工事期限　　令和元年１２月３１日

３）納入製品　　以下のとおり。

なお、施設要望製品仕様が連動品の為、同等品は不可とする。

- Vi-nurseシステム（NLXシリーズ）　一式

- クリアトークカムシステム（Vi-nurse連動仕様）　一式

- 同上　デジタルトランシーバー（WFDI-TC2）　一式

４）質問事項　　社会福祉法人ひまわり　あさがおホール

本部事務所　　　三村まで（090-1915-7885）

℡　079-677-1901

仕様書２

１）工事事項

工事名称　　社会福祉法人ひまわりPBX・電話機及びWifi環境整備工事

工事場所　　朝来市新井148番地　・　豊岡市但東町太田614番地

工事期間　　契約日から2ヶ月以内

工事内容　　以下のとおり。

Wifi環境整備（光回線接続・構内光配線・AP・ルータ・LAN配線・PoE対応HUB）

PBX・電話機更新整備（光回線接続・PBX更新・電話機更新）

本整備工事に掛る納入製品機器の稼働に要する関連工事費（材工共）

本整備工事に掛る建築補修工事

関連工事との連携

※別途工事：光回線申込

※ナースコール連動備品（注1.2）との調整

※注1：パラマウントベッド非装着型体動センサー（眠りSCAN）

※注2：インカム連動

２）工事期限　　令和元年１２月３１日

３）納入製品　　以下のとおり。

なお、施設要望製品仕様が連動品の為、Wifi環境に留意のこと。

A　PBX：Netcommunity　SYSTEM（EP74N）　一式

B　電話機：EPNIP2形多機能電話機430（24D）　一式

C　AP：ﾃﾞｭｱﾙﾗｼﾞｵｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ（ACERA1020）　一式

D　給電HUB：（AT-SH230-10GT）　一式

E　ルータ：（YAMAHA　RTX1210）　一式

F　光ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ：（BUFFALO　BMC-GT-M550M）　一式

４）質問事項　　社会福祉法人ひまわり　あさがおホール

本部事務所　　　三村まで（090-1915-7885）

℡　079-677-1901